## Slide 1
VII SIMEVANT
Noviembre, 2019

## Slide 2
Ingeniería Aeronáutica
ESIME Unidad Profesional Ticoman
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

## Slide 3: PROYECTO “TLAPIXKI”
J. Félix Vázquez Flores
Rita Aguilar Osorio

## Slide 4: Proyecto Tlapixki (vigilante)
Equipo de Trabajo | 
Edgardo Almaraz Sánchez | estudiante de Maestría
Miguel A. Rosales Ochoa | estudiante de Maestría
Eduardo A. Medina Bejarano | estudiante de Maestría
Ricardo Bravo Pérez | estudiante de Maestría
Luis F. Rodríguez Escobedo | estudiante de Licenciatura

## Slide 5: Índice
Introducción
Monitoreo Volcánico
  Toma de gases
  Toma de fotografías y video
Diseño y Construcción de un UAS
  Cálculo del Levantamiento a través del método de vórtices
  Análisis Estático
  Análisis Dinámico
  Análisis sobre Aleteo

## Slide 6: Introduccion
México es un país con más de 2,000 volcanes en su territorio.
12 son considerados activos

## Slide 7
Popocatépetl
Altitud de 5,500m.
Ubicado cerca de la Ciudad de México, Cuernavaca, Puebla y Tlaxcala.
Afectando 8.9 millones de personas.

## Slide 8
El monitoreo en México se realiza a través de personal o a través de una avioneta, o un helicóptero, exponiendo al personal asignado.
Toma de gases
Fotografía
Video
Monitoreo Volcánico

## Slide 9
Barato
No expone al personal
Se tiene conocimiento de la tecnología
Independencia tecnológica.
Relevancias

## Slide 10
Perfil de misión del UAS Tlapixki

## Slide 11: Diseño y Construcción de un UAS
Autonomía 2 h
Carga de paga 5 kg
Velocidad de crucero 30 m/s
Altitud de crucero 6,000 msnmm
Altitud máxima 7,000 msnmm
Rango 100 km
Distancia de despegue 20 m

## Slide 12: Fabricación en Materiales Compuestos

## Slide 13
Cálculo de Fuerzas
Chart: Coeficiente de Levantamiento vs. Ángulo de Ataque
| -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9
cl vs Alpha | -0.2675 | -0.7592 | -0.6617 | -0.5732 | -0.453 | -0.4442 | -0.414 | -0.3908 | -0.3605 | -0.3428 | -0.2657 | -0.1631 | -0.0578 | 0.0497 | 0.1615 | 0.2805 | 0.3984 | 0.5136 | 0.6272 | 0.7424 | 0.8519 | 0.9515 | 1.0181 | 0.9699 | 0.9572 | 0.9409
CL Corregido | 1.0708 | 0.99483 | 0.91883 | 0.76683 | 0.69084 | 0.61484 | 0.53884 | 0.46284 | 0.38684 | 0.31085 | 0.23485 | 0.15885 | 0.082852 | 0.0068541 | -0.069144 | -0.14514 | -0.22114 | -0.29714 | -0.37314 | -0.44913 | -0.52513 | -0.60113 | -0.67713 | -0.75313 | -0.82912 | -0.90512
NACA 653618

## Slide 14: Cálculo del Levantamiento
Método de Red de Vórtices
(Vortex-Lattice Method)

## Slide 15: Envolvente de vuelo

## Slide 16: Esfuerzos y Deformaciones
(Fuselaje)

## Slide 17
Formas Modales
Modo 1, flexión alrededor del eje z.
Modo | Frecuencia (Hz) | Periodo (s) | Desplazamiento máximo (mm)
1 | 298.59 | 0.003349 | 15.3
2 | 310.45 | 0.003221 | 18.8
3 | 506.38 | 0.001974 | 29.9

## Slide 18: Análisis Estructural del Ala
Esfuerzos
Deformaciones
Análisis Modal

## Slide 19
Predicción del aleteo de la UAS Tlapixki
Mediante modelo clásico y análisis de su respuesta vibratoria

## Slide 20: Video (Aleteo)

## Slide 21
FENÓMENOS AEROELÁSTICOS ESTÁTICOS Y DINÁMICOS

## Slide 22
MÉTODO DE RAYLEIGH-RITZ
Numerador
Denominador
y son los coeficientes de masa y rigidez
Determina la Respuesta de Vibración

## Slide 23
MODELO CLÁSICO DE ALETEO
Para modelar el aleteo como un sistema aeroelástico lineal.

## Slide 24: Frecuencia y Velocidad de Aleteo
𝝎𝒇=𝟏𝟎𝟒.𝟗𝟏𝟏 𝑯𝒛 𝑼𝒇=𝟔𝟐.𝟑𝟖 𝒎𝒔

## Slide 25: Conclusiones
Con el uso de este UAS, se evita poner en riesgo al personal
El costo de este proyecto no es costoso
De acuerdo a los análisis estructurales tanto estáticos, dinámicos y de aleteo que se han realizado y que se han hecho apegados a la reglamentación, la aeronave es capaz de soportar las cargas a las que será sometido.
Es posible optimizar y hacer un rediseño de la aeronave con el fin de mejorar sus características, como reducir peso y espacios o incluso mejorar la aerodinámica de la aeronave.